Электроконвектор настенный

#### ПАСПОРТ

2006 г.

Электроконвектор настенный

###### Исполнения: ЭВНБ- 0,5М; ЭВНБ- 1,0М

### ПАСПОРТ

Сертификат соответствия № РОСС. МЕ55. В00829 от 12.09.2002 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 74.50.06.344.П.000836.04.03 от 29.04.2003 г.

Адрес изготовителя: 456306, г. Миасс Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А, ЗАО "ДЕЛСОТ"  тел\факс (35-13) 57-68-80

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации.

- Назначение изделия

Электроконвектор настенный ЭВНБ, в дальнейшем именуемый конвектор, предназначен для обогрева жилых помещений путем  естественной  конвекции.

Конвектор изготавливается климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом в отапливаемых помещениях с невзрывоопасной средой при температуре окружающего воздуха от +1(С до +40(С и относительной влажности воздуха не более 80%  при 25(С.

По способу защиты от влаги конвектор имеет обычное исполнение, по способу установки относится к закрепляемым приборам.

Конвектор рассчитан на продолжительную работу без надзора при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем документе.

2. Технические характеристики

## ЭВНБ-0,5М         ЭВНБ-1,0М

Потребляемая мощность , кВт                                                                     0,5                       1,0

Расход эл.энергии, кВт/ч                                                                              0,5                       1,0

Напряжение сети, В                                                                                     220                       220

Регулировка мощности                                                                               есть                       есть

Нагреватель  ТЭНР34 А10/0,25 /S 110, шт                                                 2

Нагреватель  ТЭНР60 А10/0,5 S 110, шт                                                                                   2

Класс защиты от поражения электр. током                                                 1                            1

Габаритные размеры, мм                                                                       485х405х80         745х405х80

Масса, кг не более                                                                                          3,5                        5,5

Срок службы  конвектора составляет  10 лет с момента ввода в эксплуатацию.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация электрообогревателя не допускается, его необходимо сдать в приемный пункт металлолома. При невыполнении изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

3. Комплект поставки

Конвектор                                  1

Упаковка                                   1

Паспорт                                     1

4.Устройство и работа

Конвектор представляет собой корпус, внутри которого расположены два трубчатых электронагревательных элемента (ТЭН). Нагреватели закреплены на основании корпуса и соединены последовательно на напряжение 220В. В цепь питания нагревателей включен клавишный выключатель, термовыключатель защиты от перегрева и терморегулятор. Индикация включенного в сеть конвектора производится лампочкой клавишного выключателя. Для подключения к питающей сети конвектор оснащен шнуром питания с вилкой.

Холодный воздух поступает через входную полость внутрь конвектора. Проходя через нагревательный элемент, воздушный поток нагревается и поднимается вверх, покидая прибор через выходную полость. Корпус кон

вектора экранирует излучение нагревательного элемента на окружающие предметы и тем самым увеличивает конвективную составляющую теплоотдачи.

5. Размещение и монтаж

В помещении, где устанавливается конвектор, относительная влажность воздуха не должна превышать 80( при 25(С. Для наибольшего эффекта обогрева рекомендуется устанавливать конвектор на высоте до 1 м, либо под оконными проемами. Для обеспечения нормальной циркуляции воздушного потока не допускается заслонять конвектор мебелью, и др. предметами ближе чем на 0,1м.

Для монтажа прибора в задней стенке конвектора предусмотрены кронштейны с пазами.

6. Указание мер безопасности

Эксплуатация конвектора производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения). Допускается эксплуатация в сетях, имеющих защиты от перегрузки и коротких замыканий на ток не более 16А.

Перед включением конвектора в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.

Подключение к электрической сети производится с  соблюдением требований безопасности.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  использовать конвектор с поврежденными вилкой, розеткой;

-  использовать конвектор без заземления (зануления) через боковой контакт розетки;

-  снимать кожух при включенной в розетку вилке;

-  накрывать конвектор материей, предметами одежды и т.п.;

-  устанавливать конвектор непосредственно под розеткой.

7. Правила хранения и транспортирования

Конвектор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении конвектора от 1(С до 40(С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25(С.

Транспортирование конвектора в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, по группе условий хранения 4(Ж2) ГОСТ 15150-69, условия транспортирования, в части воздействия механических факторов, по группе условий транспортирования “С” ГОСТ 23216-78.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу конвектора при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

В течение гарантийного срока завод - изготовитель в отношении недостатков конвектора удовлетворяет требования потребителя в соответствии с действующим законодательством, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения.

Гарантийный срок хранения - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи (передачи) конвектора.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки конвектора. При отсутствии таких документов доказывание факта и условий покупки конвектора, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий осуществляется потребителем в порядке, установленным законодательством.

9. Свидетельсто о приемке

Конвектор электрический настенный _______________________ соответствует ГОСТ 16617-87, ГОСТ Р МЭК 60335-2-30, ГОСТ Р 51318.14.1  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  “_____”_________________20_____г.            Штамп ОТК

##### Продан _________________________________                    Дата продажи ____________________

наименование предприятия торговли

# Text boxes

Изготовлено  в  РОССИИ

# МЕ 55