Электрокалорифер

«СФО-ЗМ»

ПАСПОРТ

г. Миасс, Тургоякское шоссе 11/63 тел.: 8 (3513) 29-85-79, 29-86-25

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Электрокалорифер предназначен для дополнительного обогрева складских, производственных, служебных и подобных им помещений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Номинальная потребляемая мощность 3 кВт/час                                                                                                            - Номинальная производительность,  310 м.куб/час, (-10%)                                                                                                       - Средняя разность температур на входе  и выходе, (при tокр=20 С) не менее  30

- Ступени регулирования мощности, кВт  1,5/3,0    - Номинальное напряжение В, (+ 10%)   220

- Габаритные размеры (мм) не более        330х320х215  - Масса, кг, не более  5

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Электрокалорифер                     1 шт.

2.Шнур питания                           1 шт.

3.Паспорт                                       1 шт.

4. Упаковка                                   1 шт.

4. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА

Электрокалорифер СФО представляет собой корпус, внутри которого расположены трубчатые электронагреватели (ТЭН). Во время работы воздушный поток, проходя через внутреннюю полость теплового вентилятора, обдувает ТЭНы и нагревается до определенной температуры.                                                                                                        Электрокалорифер оснащен регулятором температуры, который позволяет поддерживать заданную температуру окружающего воздуха в обогреваемом помещении в пределах от 0 до 40 автоматически, т.е. работать как в режиме «Нагрева», когда включены ТЭНы, так и в режиме «Охлаждения», когда ТЭНы выключены и работает один вентилятор.

Предприятие изготовитель может вносить изменения в конструкцию и электрическую схему электрокалорифера, не ухудшающие его потребительских свойств.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

Электрокалорифер по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу 1 по ГОСТ 27570.0

При эксплуатации калорифера соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании    электроприборами.

В целях обеспечения пожарной безопасности строго соблюдайте следующие правила:

- не накрывайте работающий электрокалорифер;

- не устанавливайте калорифер вблизи легковоспламеняющихся материалов;

- не оставляйте без присмотра работающий электрокалорифер.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Электрокалорифер предназначен для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми микроклиматическими условиями при отсутствии воздействия атмосферных осадков, песка и пыли в воздухе и повышенной конденсации влаги.

Электрокалорифер должен эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от +1 С до +40 С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг (климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69), при относительной влажности не более 80%. Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры калорифера сверх допустимых пределов и разрушающих металл и изоляцию.

7. УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед включением электрокалорифера, находившегося под воздействием отрицательных температур, его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ.

8.1. Убедитесь, что клавиши на панели управления калорифера находятся в положении выключено, ручка регулятора температуры повернута против часовой стрелки до упора.

8.2. Вставьте вилку в розетку.

8.3. Установите одну либо две клавиши нагрева «1 » (вентилятор включится). Включите нагрев, поворотом ручки регулятора температуры по часовой стрелке (световая индикация на клавишах должна засветиться), выставьте требуемую температуру.

8.4. Выключение электрокалорифера производится в обратном порядке.

Внимание!!! Перед полным отключением электрокалорифера (режим «О») необходимо перевести теромрегулятор в положение «О» (отключение нагревательных элементов), в течение 5 минут произвести продувку электрокалорифера.

При эксплуатации электрокалорифера должны быть соблюдены следующие требования:

1. Не реже одного раза в четыре месяца необходимо проверять состояние контакта  на выводах нагревателей. Контактные поверхности должны быть чистыми, не окисленными: плотность контактных соединений должна быть такова, чтобы не возникло искрение.

2. Не реже одною раза в четыре месяца проверять сопротивление изоляции ТЭН относительно корпуса электрокалорифера, эту проверку производить перед каждым включением после длительно! простоя (более 35 дней).

3. При профилактическом осмотре электрокалорифера не реже одного раза в четыре месяца, по мере загрязнения ТЭН, необходимо произвести их очистку продувкой.

# 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Электрокалорифер должен храниться только в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность механических воздействий и повышенной влажности.

# 10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

# Транспортирование электрокалорифера в заводской упаковке допускается производить любым видом транспорта на любые расстояния. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части механических факторов - по группе условий транспортирования Л ГОСТ-23216-78.

# 11. ГАРАНТИЯ ПОСТАВЩИКА.

Изготовитель гарантирует соответствие электрокалорифера требованиям технических условий и его исправную работу в течение гарантийного срока при соблюдении владельцем условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства.

Гарантийный срок эксплуатации электрокалорифера - 12 месяцев со дня продажи, но не более 1,5 года с момента изготовления.

Установленный срок службы электрокалорифера - 6000 часов.

Предприятие - изготовитель не принимает претензий к качеству работы электрокалорифера и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 6-10 настоящего руководства;

- попадание во внутрь электрокалорифера посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличие следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации на электрокалорифер.

# 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

# Электрокалорифер СОФ-3М соответствует техническим требованиям ТУ 3468-003-12598860-2003 и признан годным к эксплуатации.

# Дата выпуска                                                                                                               Штамп ОТК